## Slide 1
I2C 規則: SCL 上升緣時 clock SDA資料，因此SDA需在SCL下降緣時變化，上升緣時才能穩定。
State Machine update clock在SCL 上升緣
SCL為HIGH時SDA不能有變化，除非是
  START : SCL為HIGH時SDA由高拉低
  STOP : SCL為HIGH時SDA由低拉高
下降緣時，SDA根據剛剛的state做輸出
在 Verilog 中 sda_out control之 always block裡:
  若SM對應的SDA是LOW => sda_out <= 0 (START, WRITE_ACK…)
  若SM對應的SDA是HIGH => sda_out <= 1 (STOP, READ_ACK, READ_DATA)
  若SM對應的SDA是寫數據=> sda_out <= reg[index] (ADDRESS, REG_ADDR, WRITE_DATA)
Open drain 修正:
  SDA:
    sda_out = 0時 => SDA = 0
    sda_out = 1時 => SDA = z
  SCL:
    i2c_clk = 0時 => SCL = 0
    i2c_clk = 1時 => SCL = z

## Slide 2
START

## Slide 3
時鐘分類:
SCK1: 一倍時鐘，用來敲入狀態機與生成SCL
SCK2: 兩倍時鐘，用來產生所需時序
SCL : I2C 輸出時鐘
狀態機生成順序:
SCK1 上升緣敲入狀態機
→ 半週期後於 SCK1 下降緣更新 sda_out，維持到下次SCK1下降緣再次發生
→ 半週期後SCL上升緣敲入SDA穩定數值。
  因為SCL為配合SDA生成，因此i2c_scl_enable一樣是在SCK1下降緣決定
  i2c_scl_enable=0時SCL = 0
  i2c_scl_enable=1時SCL = z
  i2c_scl_enable=2時SCL = SCK1 (z or 0)
因此進入狀態機的第一個SCL上升緣會是敲入狀態機之SCK1上升緣的一個時鐘後

## Slide 4
EX1: SDA輸出波形
若需讓SDA輸出下列波形，該如何做?
sda_out
當sda_out ==1時，SDA = z
當sda_out==0時，SDA=0
z
SDA
z
z